真空带式过滤机维护保养规程

日常维护保养与安全注意事项

1）工作场地要保持干净、整洁，防止水及腐蚀性物质落在设备上。

2）传动部件和各轴承座定期加润滑油。

3）停机时间较长时应对机器进行全面清洗、擦拭，做好防腐工作。

4）滤布、橡胶带要保持干净，防止异物刮损。

| 带滤机所用润滑油表 |
| --- |
| 名称 | 牌号 | 加入量 | 更换期 |
| 减 速 机 | 齿轮油 | N220 | 以视镜油标为准， | 第一次为400小时； 以后为18个月或5000小时 |
|  | 轴承 润滑油 | 高级3#锂基油 | 充满轴承， | 8000小时 |
| 设备 轴承润滑油 | 高级3#锂基油 | 充满轴承， | 8000小时 |
| 真空泵轴承 润滑油 | 高级3#锂基油 | 充满轴承， | 8000小时 |

日常维护内容：

- 滤布及调整装置的维护

每天检查滤布是否跑偏，皱折。确保滤布在停机时松弛，检查滤布是否损坏。

每周检查滤布托辊，保证托辊在轴承上能灵活转动。

- 胶带以及调整装置的维护

每天检查胶带的磨损情况，清理淤积在胶带与驱动辊、从动辊或真空箱之间的磨损物。

- 真空以及管路的维护

每天检查真空管路的接头是否泄漏。

每周检查清洗管路的冲水方向以及清洗状况，如果喷嘴被阻塞，则将喷嘴拆下来清洗。

- 驱动装置的维护

每周检查所有润滑情况，包括驱动装置，胶带润滑密封水，轴承座等。

在做润滑及调好胶带张紧度之前，不要启动过滤机。

真空泵运行时，不要启动过滤机驱动装置。

检查传动是否对正，传动方向是否对正。

如遇到以下情况，必须紧急停机：

1）滤布跑偏时≥20mm时

2）橡胶带跑偏≥30mm时

3）传动电机、减速机异常时

定期维护（每年）内容：

- 包括日常维修内容。

- 检查输送管路、冲洗水等管路中的阀门开关是否灵活。

- 解体全部轴辊，清洗、检查或更换轴承、油封。

- 检查和测量各轴辊的圆柱度、平行度等，对偏差较大的轴辊进行修理。

- 解体减速机，检查对中情况，清洗、检查或更换摩擦轮副，检查齿轮齿面及接触情况，测量齿隙。检查涡轮副接触面及测量侧间隙。

- 清洗、检查、维修气控系统和仪控系统各部元件。

- 清理、检查吸液管路是否完好无损；检查减速机及滚筒摩擦情况。

- 检查电、气动元器件能否正常工作。